Приложение №1

Утверждаю

Технический директор

ООО «СервисГаз»

Спирягин А.А

Техническое задание

на создание приложения «Мобильный Cатурн» на базе мобильной ОС Андроид

для контроля и управления котельной.

Приложение должно обеспечить наглядность состояния нескольких котельных и простоту управления котлами и другим оборудованием, через смс-сообщения.

На странице каждого объекта отображается «МЕНЮ», в которую входит:

- Информация о текущем объекте,

- Охрана,

- Котельная,

- Настройка,

- Ручное управление,

- Запрос баланса,

- Вкладка «Объекты» (полный список раскрывается при нажатии кнопки).

Объекты

В меню «Охрана», должны отображаться строки :

- Текущего состояния охраны,

- Управление режимом охраны(движковый переключатель постановки и снятия с охраны.)

- Состояние питания, сеть 220 В. или аккумулятор.

- Состояние подключенных датчиков, от 1 до 5 при прикосновении которых, открывается окно , в котором раскрывается  информация о датчике. При переходе датчика в аварийный режим, символ датчика меняет цвет с зеленого на красный и звучит звуковое сопровождение.

В меню «Котельная», должны отображаться строки:

- Наименование котельной,

- «Последнее обновление» с датой и временем обновления,

-  Информация о каждом подключённом котле,

-  Датчики (Входы), от 1 до 8 при прикосновении которых, открывается окно , в котором раскрывается  информация о датчике. При переходе датчика в аварийный режим, символ датчика меняет цвет с зеленого на красный и звучит звуковое сопровождение.

- информация о температуре, установленных температурных датчиков и информация о них.

В нижней части страницы отображаются две закладки «Котельная» и «Управление», для оперативного перехода от информации о котлах, к управлению котлами.

Закладка «Управление» содержит блок информации по  каждому подключенному котлу, а именно:

-строка с состоянием котла,

-переключатель управления котлом,

- минимальная заданная температура,

- текущая температура,

- максимальная заданная температура,

- кнопка «Настроить», для настройки минимальной и максимальной температуры.

После введения изменений в управление котлами, должно быть окно подтверждения этих изменений.

В окне «Настройка», раскрывается страница, на которой отображаются кнопки для настройки:

- параметров управления Сатурна,

- выходов (исполнительные устройства),

- входов (подключенных датчиков к Сатурну и модулю расширения),

- сообщений,

- номеров,

- доступа,

- термодатчики,

- дополнительная,

- объектов.

Дополнительная

Объектов

Доступ к меню «Настройка» должен осуществляться через пароль или кода доступа.

Настройка объектов должна содержать в себе возможность редактирования имени всех имеющихся объектов, добавления новых и удаление существующих объектов.

Остальные настройки должны соответствовать настройкам, описанные в «Руководстве по эксплуатации блока охранной сигнализации «Сатурн 3009 - ОСА-3М» и в « Руководстве по эксплуатации, платы расширения для «Сатурн 3009 - ОСА-3М». После введения изменений, должно быть окно подтверждения этих изменений.

В окне «Сатурн» , раскрывается страница, на которой отображаются строки для настройки:

- Оповещение при включении,

- Оповещение о смене режима охраны,

- Отчеты о выполнения команд,

- Запрет исходящих звонков,

- Управление используя дозвон,

- СМС при тревоге,

- Автопостановка на охрану,

- Оповещение о неверной команде.

Выбор команды определяется наличием «галочки» в квадратике напротив ее.

Длительность сирены и задержка при установке на охрану выбирается в выпадающих окнах. После установки настроек, нажимается кнопка «Задать настройку».

В окне «Выходы» , раскрывается страница, на которой отображаются строки для настройки по количеству заданных выходов. Выбор управления выходом выбирается в выпадающем окне.

После выбора настроек выходов, нажимаем кнопку «Задать настройку».

В окне «Входы» , раскрывается страница, на которой отображаются строки для настройки входов под каждый датчик:

- Вход номер,

- Минимальное напряжение, В,

- Максимальное напряжение, В,

- Минимальный импульс, с,

- Неактивность после сработки, с,

- Пауза до тревоги,

- Режим работы(контроль ,только на охране),

- Привязать выход.

После выбора настроек входов, нажимаем кнопку «Задать настройку».

В окне «Сообщения»  на первой строке задается имя входа, на второй строке задается передаваемый текст сообщения, при срабатывании этого входа. После выбора настроек входов, нажимаем кнопку «Задать настройку».

В окне «Номера»  на первой строке задается имя телефонного номера, на второй строке задается телефонный номер данного объекта. После выбора настроек номера, нажимаем кнопку «Задать настройку».

В окне «Доступ»  задается степень доступа четырех телефонных номеров. После выбора настроек степеней доступа, нажимаем кнопку «Задать настройку».

В окне «Термодатчики»  на первой строке выбирается имя термодатчика, на второй строке задается передаваемый текст сообщения, при срабатывании этого термодатчика. На третьей строке имя выбранного датчика. На четвертой и пятой строке, соответственно установка минимального значения температуры и максимального значения температуры.  После выбора настроек термодатчика, нажимаем кнопку «Задать настройку».

В окне «Дополнительная»  находятся следующие кнопки:

- Удалить ТМ ключи,

- Удалить термодатчики,

- Перезапуск устройства.

В окне «Объектов»  на первой строке выбирается имя объекта, на второй строке имя выбранного объекта. На третьей строке информация о действующих котлах.  После выбора настроек объектов нажать на кнопку «Принять изменения». На пятой строке кнопка «Удалить объект», на шестой строке кнопка «Добавить объект».

Приложение должно отображать всю информацию о состоянии объектов на основе принятых от объекта смс-сообщения и отправлять смс-сообщения с текстом сформированное под конкретные цели (управление, настройка, запрос).Приложение должно иметь возможность изменять  и запоминать номер запроса баланса, для каждого объекта индивидуально.

Для сохранения истории смс-сообщений , организовать текстовый файл с сохранением на  компьютере и выводом на печать.

Разработал  Гл. конструктор                                                        Рудыкин И.А.